Bordereau des prix

Objet : Fourniture et pose de matériel pour trois pépinières de production de plantes aromatiques et médicinales

BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF

| N° | Désignation | Unité | Quantité | PU | PT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lot N°1 : Fourniture de matériel et installation d’une pépinière au niveau de la province de Fnideq |
|  | Fourniture et installation d’une serre tunnel ayant une superficie de 50 m² (10m*5m) et une hauteur de 3 m |
|  | Travaux de préparation du sol pour l’installation de la charpente métallique de la serre | Forfait |  |  |
|  | Fourniture et installation du matériel pour la serre |
| 1.1.2.1. | Arceaux en tube galvanisé de 60 mm de diamètre, de 2 mm d'épaisseur et de 5m de longueur et d'une hauteur de 2,5 m. Les arceaux doivent être espacés de 2.5 m. Les arceaux sont enterrés dans un massif en béton sur un trou de 50cm*50 cm*60 cm | U | 5 |  |  |
| 1.1.2.2. | Pannes en barre d'acier galvanisé de toiture de diamètre de 35 mm, d'une épaisseur de 1,5 mm et d'une longueur de 10 m | U | 2 |  |  |
| 1.1.2.3. | Renforts poteau-arc de diamètre 35 mm et d'une épaisseur de 1.5 mm et d'une longueur de plus ou égal à 2 m pour renforcer la structure aux quatre coins de la serre (un renfort par coin). | U | 4 |  |  |
| 1.1.2.4. | Fils de fer galvanisé N°21 équipés de tendeurs allant depuis les façades frontales de la serre et passant par la toiture pour la stabilisation des arceaux et les barres des toitures. | Kg | 10 |  |  |
| 1.1.2.5. | Filet d'ombrage de 75% de couleur verte fixé sur la couverture en polyéthylène. | m² | 100 |  |  |
| 1.1.2.6. | Portes de serre de 2 m de longueur et 1,5 m de largeur, une porte sur chaque façade latérale. Le cadre de la porte est fait d'une barre en fer galvanisé d'une épaisseur de 1,5 mm et le fond de la porte est fait de couverture en plastique de serre de 220 microns en polyéthylène. | U | 2 |  |  |
| 1.1.2.7. | Plastique de couverture de serre de 220 microns en polyéthylène avec des ouverture latérale pour la ventilation (dans la saison de climat très chaud) fixé sur les arceaux et les barres. | m² | 80 |  |  |
| 1.1.2.8 | Filet anti-mauvaises herbes doit être fait en géotextile d’un diamètre de 1 à 2 cm et pèse entre 90 à 100g/m² | m² | 65 |  |  |
|  | Fourniture et installation d’une charpente métallique pour ombrière d’une longueur de 8 m et largeur de 11 m (88 m²) et une hauteur de 3 m |
|  | Travaux de préparation du sol pour l’installation de la charpente métallique de la serre | Forfait |  |  |
|  | Fourniture du matériel et installation de l’ombrière |
|  | Poteaux de profilage en tube d'acier galvanisé espacé de 2.75 de 3,5 m de longueur, 3 pouces de diamètre et 2mm d'épaisseur ancrés de 0,5 m dans un massif en béton sur un trou de 50cm*50 cm*60 cm | U | 12 |  |  |
|  | Barres transversales en tube d'acier galvanisé espacés de 3,66 m d'une longueur de 8 m, de 1 pouces de diamètre et 1,5 mm d'épaisseur | U | 4 |  |  |
|  | Barres longitudinales en tube d'acier galvanisé d'une longueur de 11 m, de 1 pouces de diamètre et 1,5 mm d'épaisseur et espacés de plus de 4 m. Les barres verticaux et horizontaux forment un cadrage de plus de 22 m² | U | 3 |  |  |
|  | Renforts de poteau de diamètre 35 mm, une épaisseur de 1.5 mm et une longueur de plus ou égale à 2m pour renforcer la structure aux quatre coins de l’ombrière (un renfort par coin) | U | 4 |  |  |
|  | Système de fixation en fils de fer : 4 lignes transversales de fils de fer galvanisé N°21 équipés de tendeurs, espacés d’au moins 2 m et allant depuis les façades latérales de la charpente passant par la toiture. 4 lignes transversales de fils de fer galvanisé N°21 équipés de tendeurs, espacés d’au moins 2 m et allant depuis les façades latérales de la charpente passant par la toiture. | Kg | 10 |  |  |
|  | Portes d’une hauteur de 2 m et 1.80 de largeur. Le cadre de la porte est fait d'une barre en fer galvanisé d'une épaisseur de 1,5 mm et le fond de la porte est fait d'un filet d'ombrage de 75% de couleur noir. | U | 2 |  |  |
|  | Filet d’ombrage de 75% couleur noire | m² | 200 |  |  |
|  | Filet anti-mauvaises herbes doit être fait en géotextile d’un diamètre de 1 à 2 cm et pèse entre 90 à 110g/m² | m² | 100 |  |  |
|  | Fourniture de matériel et installation du système d’irrigation |
|  | Station de tête |
|  | Cuve à eau aérienne en polyéthylène de 3000 litres de couleur blanche et ayant un diamètre de sortie (mm): Ø 40 | U | 1 |  |  |  |
|  | Pompe de surface d'aspiration de 2cv de Ø 40 mm de diamètre de sortie liée à la cuve d'eau | U | 1 |  |  |  |
|  | Filtre à disque de d'une sortie de Ø 40 mm lié à la pompe et permettant la canalisation de l'eau dans la conduite principale de Ø 40 mm | U | 1 |  |  |  |
|  | Compteur d'eau de Ø 40 mm | U | 1 |  |  |  |
|  | Purge d'air | U | 1 |  |  |  |
|  | Canalisation principale en tube PVC de 40 mm de diamètre sortant de la cuve, passant par la pompe et le filtre à disque vers la canalisation secondaire | m | 50 |  |  |  |
|  | 1kg de colle | Kg | 1 |  |  |  |
|  | Coude 45° Ø 40 mm | U | 3 |  |  |  |
|  | Coude 90° Ø 40 mm | U | 2 |  |  |  |
|  | Vanne Ø 40 mm | U | 2 |  |  |  |
|  | Fourniture et installation du matériel pour le système d’irrigation au niveau de la serre |  |
|  | Conduite secondaire |  |
|  | Portes rampe secondaire en tube PVC souterraine 32 mm de diamètre sortant de la porte rampe principale | U | 12 |  |  |  |
|  | Vanne PVC de diamètre de 32 mm | U | 1 |  |  |  |
|  | Réduction en PVC de diamètre de 40/32 | U | 1 |  |  |  |
|  | Coude 45° de diamètre 32 mm | U | 1 |  |  |  |
|  | Coude 90° de diamètre 32 mm coude 90° de diamètre 32 mm | U | 1 |  |  |  |
|  | TE 40 | U | 1 |  |  |  |
|  | TE 32 | U | 1 |  |  |  |
|  | Embouts mâles Ø32x40 | U | 7 |  |  |  |
|  | Colliers plastique de serrage | U | 100 |  |  |  |
|  | Conduite de décharge |  |
|  | Rampe en PE PN6 de diamètre de 20 mm fixées sur les fils de Fer galvanisés. Les rampes seront fixées contre les arceaux par les fils de fer galvanisé de 4 mm et soulevés d’une hauteur de 1m70. Les rampes prennent départ des portes rampes secondaires, chacune a entre 4 et 5 m de longueur et espacées de 2 m. Les rampes traversent la serre linéairement sur les fils de fer suivant le sens des arceaux. | m | 8 |  |  |  |
|  | Brumisateurs de 35l/h à 2 bars. Chaque rampe porte 3 brumisateurs qui y sont fixés tous les 1.34 m. | U | 20 |  |  |  |
|  | Départs avec joint 20 mm | U | 5 |  |  |  |
|  | Jonctions 20 mm | U | 5 |  |  |  |
|  | Coudes PE Ø 20 | U | 5 |  |  |  |
|  | Anneaux fins de ligne Ø 20 mm | U | 5 |  |  |  |
|  | Vannes purge de diamètre de 17 ou 20 mm. Chaque rampe est munie d'une vanne purge | U | 5 |  |  |  |
|  | Vannes rampe de diamètre de 17 ou 20 mm. Chaque rampe est munie de vanne rampe. | U | 5 |  |  |  |
|  | Fils de fer galvanisé de 4 mm de fixation des rampes | Kg | 3 |  |  |  |
|  | Fourniture et installation du matériel pour le système d’irrigation au niveau de l’ombrière |  |
|  | Conduite principale |  |
|  | Portes rampe secondaire en tube PVC souterraine 32 mm de diamètre sortant de la porte rampe principale | U | 26 |  |  |  |
|  | Vanne PVC de diamètre de 32 mm | U | 2 |  |  |  |
|  | Réduction en PVC de diamètre de 40/32 | U | 1 |  |  |  |
|  | Coude 45° de diamètre 32 mm | U | 1 |  |  |  |
|  | Coude 90° de diamètre 32 mm | U | 1 |  |  |  |
|  | TE 40 | U | 2 |  |  |  |
|  | TE 32 | U | 2 |  |  |  |
|  | Embouts mâles Ø32x40 | U | 7 |  |  |  |
|  | Colliers plastique de serrage | U | 100 |  |  |  |
|  | Conduite de décharge |  |
|  | Rampe en PE PN6 de diamètre de 20 mm. Les rampes seront fixées sur des supports en fer par des clips en fils de fer de 4 mm. Les rampes prennent départ des portes rampes secondaires, chacune a 3 m de longueur et espacées de 1.5 m. | m | 16 |  |  |  |
|  | Brumisateurs de 35l/h à 2 bars. Chaque rampe porte 2 brumisateurs qui y sont fixés tous les 1.34 m. | U | 24 |  |  |  |
|  | Départs avec joint 20 mm | U | 12 |  |  |  |
|  | Jonctions 20 mm | U | 12 |  |  |  |
|  | Coudes PE Ø 20 | U | 12 |  |  |  |
|  | Anneaux fins de ligne Ø 20 mm | U | 12 |  |  |  |
|  | Vannes purge de diamètre de 17 ou 20 mm. Chaque rampe est munie d'une vanne purge | U | 12 |  |  |  |
|  | Vannes rampe de diamètre de 17 ou 20 mm. Chaque rampe est munie de vanne rampe. | U | 12 |  |  |  |
|  | Fils de fer galvanisé de 4 mm de fixation des rampes | Kg | 3 |  |  |  |
|  | Supports de fer galvanisé. Les supports en fer seront de 70 cm de hauteur, 5 mm d’épaisseur et enterrés dans un massif en béton sur un trous de 40 cm de profondeur et espacées de 2 m sur le même bloc | U | 36 |  |  |  |
|  | Main d’œuvre pour les travaux d’installation du système d’irrigation |  |
|  | Travaux d’installation nécessaire pour la mise en place du système d’irrigation | Forfait |  |  |  |
|  | Total lot 1 |  |  |
|  | Lot N°2 : Fourniture de matériel et installation d’une pépinière au niveau de la province de Larache | 1. |
|  | Fourniture et installation d’une serre tunnel ayant une superficie de 50 m² (10m*5m) et une hauteur de 3 m |  |
|  | Travaux de préparation du sol pour l’installation de la charpente métallique de la serre | Forfait |  |  |  |
|  | Fourniture et installation du matériel pour la serre |  |
|  | Arceaux en tube galvanisé de 60 mm de diamètre, de 2 mm d'épaisseur et de 5m de longueur et d'une hauteur de 2,5 m. Les arceaux doivent être espacés de 2.5 m. Les arceaux sont enterrés dans un massif en béton sur un trou de 50cm*50 cm*60 cm | U | 5 |  |  |  |
| 1 | Pannes en barre d'acier galvanisé de toiture de diamètre de 35 mm, d'une épaisseur de 1,5 mm et d'une longueur de 10 m | U | 2 |  |  |  |
| 1 | Renforts poteau-arc de diamètre 35 mm et d'une épaisseur de 1.5 mm et d'une longueur de plus ou égal à 2 m pour renforcer la structure aux quatre coins de la serre (un renfort par coin). | U | 4 |  |  |  |
|  | Fils de fer galvanisé N°21 équipés de tendeurs allant depuis les façades frontales de la serre et passant par la toiture pour la stabilisation des arceaux et les barres des toitures. | Kg | 10 |  |  |  |
|  | Filet d'ombrage de 75% de couleur verte fixé sur la couverture en polyéthylène. | m² | 100 |  |  |  |
|  | Portes de serre de 2 m de longueur et 1,5 m de largeur, une porte sur chaque façade latérale. Le cadre de la porte est fait d'une barre en fer galvanisé d'une épaisseur de 1,5 mm et le fond de la porte est fait de couverture en plastique de serre de 220 microns en polyéthylène. | U | 2 |  |  |  |
|  | Plastique de couverture de serre de 220 microns en polyéthylène avec des ouverture latérale pour la ventilation (dans la saison de climat très chaud) fixé sur les arceaux et les barres. | m² | 80 |  |  |  |
|  | Filet anti-mauvaises herbes doit être fait en géotextile d’un diamètre de 1 à 2 cm et pèse entre 90 à 100g/m² | m² | 65 |  |  |  |
|  | Fourniture et installation d’une charpente métallique pour ombrière d’une longueur de 8 m et largeur de 11 m (88 m²) et une hauteur de 3 m |  |
|  | Travaux de préparation du sol pour l’installation de la charpente métallique de la serre | Forfait |  |  |  |
|  | Fourniture du matériel et installation de l’ombrière |  |
|  | Poteaux de profilage en tube d'acier galvanisé espacé de 2.75 de 3,5 m de longueur, 3 pouces de diamètre et 2mm d'épaisseur ancrés de 0,5 m dans un massif en béton sur un trou de 50cm*50 cm*60 cm | U | 12 |  |  |  |
|  | Barres transversales en tube d'acier galvanisé espacés de 3,66 m d'une longueur de 8 m, de 1 pouces de diamètre et 1,5 mm d'épaisseur | U | 4 |  |  |  |
|  | Barres longitudinales en tube d'acier galvanisé d'une longueur de 11 m, de 1 pouces de diamètre et 1,5 mm d'épaisseur et espacés de plus de 4 m. Les barres verticaux et horizontaux forment un cadrage de plus de 22 m² | U | 3 |  |  |  |
|  | Renforts de poteau de diamètre 35 mm, une épaisseur de 1.5 mm et une longueur de plus ou égale à 2m pour renforcer la structure aux quatre coins de l’ombrière (un renfort par coin) | U | 4 |  |  |  |
|  | Système de fixation en fils de fer : 4 lignes transversales de fils de fer galvanisé N°21 équipés de tendeurs, espacés d’au moins 2 m et allant depuis les façades latérales de la charpente passant par la toiture. 4 lignes transversales de fils de fer galvanisé N°21 équipés de tendeurs, espacés d’au moins 2 m et allant depuis les façades latérales de la charpente passant par la toiture. | Kg | 10 |  |  |  |
|  | Portes d’une hauteur de 2 m et 1.80 de largeur. Le cadre de la porte est fait d'une barre en fer galvanisé d'une épaisseur de 1,5 mm et le fond de la porte est fait d'un filet d'ombrage de 75% de couleur noir. | U | 2 |  |  |  |
|  | Filet d’ombrage de 75% couleur noire | m² | 200 |  |  |  |
|  | Filet anti-mauvaises herbes doit être fait en géotextile d’un diamètre de 1 à 2 cm et pèse entre 90 à 110g/m² | m² | 100 |  |  |  |
|  | Fourniture de matériel et installation du système d’irrigation |  |
|  | Station de tête |  |
|  | Cuve à eau aérienne en polyéthylène de 3000 litres de couleur blanche et ayant un diamètre de sortie (mm): Ø 40 | U | 1 |  |  |  |
|  | Pompe de surface d'aspiration de 2cv de Ø 40 mm de diamètre de sortie liée à la cuve d'eau | U | 1 |  |  |  |
|  | Filtre à disque de d'une sortie de Ø 40 mm lié à la pompe et permettant la canalisation de l'eau dans la conduite principale de Ø 40 mm | U | 1 |  |  |  |
|  | Compteur d'eau de Ø 40 mm | U | 1 |  |  |  |
|  | Purge d'air | U | 1 |  |  |  |
|  | Canalisation principale en tube PVC de 40 mm de diamètre sortant de la cuve, passant par la pompe et le filtre à disque vers la canalisation secondaire | m | 50 |  |  |  |
|  | 1kg de colle | Kg | 1 |  |  |  |
|  | Coude 45° Ø 40 mm | U | 3 |  |  |  |
|  | Coude 90° Ø 40 mm | U | 2 |  |  |  |
|  | Vanne Ø 40 mm | U | 2 |  |  |  |
|  | Fourniture et installation du matériel pour le système d’irrigation au niveau de la serre |  |
| 2.3.2.1. | Conduite secondaire |  |
|  | Portes rampe secondaire en tube PVC souterraine 32 mm de diamètre sortant de la porte rampe principale | U | 12 |  |  |  |
|  | Vanne PVC de diamètre de 32 mm | U | 1 |  |  |  |
|  | Réduction en PVC de diamètre de 40/32 | U | 1 |  |  |  |
|  | Coude 45° de diamètre 32 mm | U | 1 |  |  |  |
|  | Coude 90° de diamètre 32 mm coude 90° de diamètre 32 mm | U | 1 |  |  |  |
|  | TE 40 | U | 1 |  |  |  |
|  | TE 32 | U | 1 |  |  |  |
|  | Embouts mâles Ø32x40 | U | 7 |  |  |  |
|  | Colliers plastique de serrage | U | 100 |  |  |  |
|  | Conduite de décharge |  |
|  | Rampe en PE PN6 de diamètre de 20 mm fixées sur les fils de Fer galvanisés. Les rampes seront fixées contre les arceaux par les fils de fer galvanisé de 4 mm et soulevés d’une hauteur de 1m70. Les rampes prennent départ des portes rampes secondaires, chacune a entre 4 et 5 m de longueur et espacées de 2 m. Les rampes traversent la serre linéairement sur les fils de fer suivant le sens des arceaux. | m | 8 |  |  |  |
|  | Brumisateurs de 35l/h à 2 bars. Chaque rampe porte 3 brumisateurs qui y sont fixés tous les 1.34 m. | U | 20 |  |  |  |
|  | Départs avec joint 20 mm | U | 5 |  |  |  |
|  | Jonctions 20 mm | U | 5 |  |  |  |
|  | Coudes PE Ø 20 | U | 5 |  |  |  |
|  | Anneaux fins de ligne Ø 20 mm | U | 5 |  |  |  |
|  | Vannes purge de diamètre de 17 ou 20 mm. Chaque rampe est munie d'une vanne purge | U | 5 |  |  |  |
|  | Vannes rampe de diamètre de 17 ou 20 mm. Chaque rampe est munie de vanne rampe. | U | 5 |  |  |  |
|  | Fils de fer galvanisé de 4 mm de fixation des rampes | Kg | 3 |  |  |  |
|  | Fourniture et installation du matériel pour le système d’irrigation au niveau de l’ombrière |  |
|  | Conduite principale |  |
|  | Portes rampe secondaire en tube PVC souterraine 32 mm de diamètre sortant de la porte rampe principale | U | 26 |  |  |  |
|  | Vanne PVC de diamètre de 32 mm | U | 2 |  |  |  |
|  | Réduction en PVC de diamètre de 40/32 | U | 1 |  |  |  |
|  | Coude 45° de diamètre 32 mm | U | 1 |  |  |  |
|  | Coude 90° de diamètre 32 mm | U | 1 |  |  |  |
|  | TE 40 | U | 2 |  |  |  |
|  | TE 32 | U | 2 |  |  |  |
|  | Embouts mâles Ø32x40 | U | 7 |  |  |  |
|  | Colliers plastique de serrage | U | 100 |  |  |  |
|  | Conduite de décharge |  |
|  | Rampe en PE PN6 de diamètre de 20 mm. Les rampes seront fixées sur des supports en fer par des clips en fils de fer de 4 mm. Les rampes prennent départ des portes rampes secondaires, chacune a 3 m de longueur et espacées de 1.5 m. | m | 16 |  |  |  |
|  | Brumisateurs de 35l/h à 2 bars. Chaque rampe porte 2 brumisateurs qui y sont fixés tous les 1.34 m. | U | 24 |  |  |  |
|  | Départs avec joint 20 mm | U | 12 |  |  |  |
|  | Jonctions 20 mm | U | 12 |  |  |  |
|  | Coudes PE Ø 20 | U | 12 |  |  |  |
|  | Anneaux fins de ligne Ø 20 mm | U | 12 |  |  |  |
|  | Vannes purge de diamètre de 17 ou 20 mm. Chaque rampe est munie d'une vanne purge | U | 12 |  |  |  |
|  | Vannes rampe de diamètre de 17 ou 20 mm. Chaque rampe est munie de vanne rampe. | U | 12 |  |  |  |
|  | Fils de fer galvanisé de 4 mm de fixation des rampes | Kg | 3 |  |  |  |
|  | Supports de fer galvanisé. Les supports en fer seront de 70 cm de hauteur, 5 mm d’épaisseur et enterrés dans un massif en béton sur un trous de 40 cm de profondeur et espacées de 2 m sur le même bloc | U | 36 |  |  |  |
|  | Main d’œuvre pour les travaux d’installation du système d’irrigation |  |
|  | Travaux d’installation nécessaire pour la mise en place du système d’irrigation | Forfait |  |  |  |
|  | Total lot 2 |  |  |
|  | Lot N°3 : Fourniture de matériel et installation d’une pépinière au niveau de la province d’Azilal |  |
|  | Fourniture et installation d’une serre d’une superficie de 225 m² (25*9*3,5m) avec aération latérale et sur la toiture |  |
|  | Travaux de préparation du sol et d’installation de la charpente métallique de la serre | Forfait |  |  |  |
|  | Fourniture et installation du matériel pour la serre |  |
|  | Arceaux en tube galvanisé de 60 mm de diamètre, de 2 mm d'épaisseur et de 5m de longueur et d'une hauteur de 2,5 m. Les arceaux doivent être enterrés dans le sol et espacés de 3 m. | U | 8 |  |  |  |
|  | Pannes en barre d'acier galvanisé de toiture de diamètre de 35 mm, d'une épaisseur de 1,5 mm et d'une longueur de 25 m | U | 3 |  |  |  |
|  | Renforts poteau-arc de diamètre 35 mm et d'une épaisseur de 1.5 mm et d'une longueur de plus ou égal à 3 m attachés aux 4 côtés de la serre. | U | 4 |  |  |  |
|  | Etais en acier galvanisé de 2,7 m de longueur et une épaisseur de 60 mm pour soutenir la structure contre le poids | U | 3 |  |  |  |
|  | Fils de fer galvanisé N°21 équipés de tendeurs pour la fixation des arceaux et des pannes de la toiture. | Kg | 20 |  |  |  |
|  | Filet d'ombrage de 75% de couleur verte fixé sur la couverture en polyéthylène. | m² | 400 |  |  |  |
|  | Portes de serre de 2 m de longueur et 1,5 m de largeur, une porte sur chaque façade latérale. Le cadre de la porte est fait d'une barre en fer galvanisé d'une épaisseur de 1,5 mm et le fond de la porte est fait de couverture en plastique de serre de 220 microns en polyéthylène. | U | 2 |  |  |  |
|  | Plastique de couverture de serre de 220 microns en polyéthylène avec des ouverture latérale pour la ventilation (dans la saison de climat très chaud) fixé sur les arceaux et les barres. | m² | 350 |  |  |  |
|  | Filet anti-mauvaises herbes doit être fait en toile de paillage d’un diamètre de 1 à 2 cm et pèse entre 90 à 100g/m² à fixer par agrafe métallique avec pointes biseautées. | m² | 300 |  |  |  |
|  | Fourniture et installation d’une charpente métallique pour ombrière d’une longueur de 24 m et largeur de 16 m (384 m²) et une hauteur de 3 m |  |
|  | Travaux de préparation du sol et d’installation de la charpente métallique de la serre | Forfait |  |  |  |
|  | Fourniture du matériel et installation de l’ombrière |  |
|  | Poteaux de profilage en tube d'acier galvanisé de 3,5 m de longueur, 3 pouces de diamètre et 2mm d'épaisseur ancrés de 0,5 m dans un massif en béton sur un trou de 50cm*50 cm*60 cm | U | 4 |  |  |  |
|  | Barres transversales en tube d'acier galvanisé espacés de 4 m d'une longueur de 24 m, de 1 pouces de diamètre et 1,5 mm d'épaisseur | U | 5 |  |  |  |
|  | Barres longitudinales en tube d'acier galvanisé d'une longueur de 16 m, de 1 pouces de diamètre et 1,5 mm d'épaisseur et espacés de plus de 4 m. Les barres verticaux et horizontaux forment un cadrage de plus de 6 m² | U | 7 |  |  |  |
|  | Renforts de poteaux en tube d’acier galvanisé d’une longueur de plus ou égale à 1,5 m, de 1 pouces de diamètre et 1,5 mm d’épaisseur | U | 4 |  |  |  |
|  | Barres centrales de profilage en tube d’acier galvanisé de 3,5 m de longueur, de 2,5 pouces de diamètre soudés sur les barres de la toiture, espacés de plus de 3 m et formant un cadrage de plus de 16 m². Ils seront ancrés de 0,5 m dans un massif en béton sur un trou de 50cm*50cm*60cm | U | 31 |  |  |  |
|  | Fils de fer galvanisé N°21 équipés de tendeurs pour la fixation des barres centrales avec filet d’ombrage | Kg | 100 |  |  |  |
|  | Filet d’ombrage de 75% de couleur noire | m² | 700 |  |  |  |
|  | Filet anti-mauvaises herbes doit être fait en toile de paillage d’un diamètre de 1 à 2 cm et pèse entre 90 à 110g/m² à fixer par agrafe métallique avec pointes biseautées | m² | 450 |  |  |  |
|  | Portes d’une hauteur de 2 m et 1.80 de largeur. Le cadre de la porte est fait d'une barre en fer galvanisé d'une épaisseur de 1,5 mm et le fond de la porte est fait d'un filet d'ombrage de 75% de couleur noire | U | 2 |  |  |  |
|  | Total lot 3 |  |  |
|  | Total (MAD) HT |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |
|  | Total (MAD) TTC |  |  |  |

Arrêté le présent bordereau des prix estimatif à la somme de :